## Slide 1
INSTRUMENTACIÓN

## Slide 2
INSTRUMENTACIÓN
TERMINOS DE RENDIMIENTO

## Slide 3
TERMINOS DE RENDIMIENTO:
Hacen referencia a las características propias del funcionamiento del instrumento y no dependen de proceso ni de la variable a medir

## Slide 4: Términos de rendimiento

## Slide 5: 1. Medición
  Conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar un valor de una magnitud.

## Slide 6: 2. Metrología
  “Ciencia de la medición”..
  Ciencia que tiene por objeto el estudio: propiedades medibles, escalas de medida, unidades, métodos, técnicas de medición, calidad de las mediciones y su evolución

## Slide 7: 3. Patrón
Instrumento de medición que define, realiza, conserva o reproduce una unidad de una magnitud para utilizarse como referencia.

## Slide 8: 4. Calibración
Proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia.

## Slide 9: 5. Ajuste
Operación destinada a llevar un instrumentos de medición a un funcionamiento y a una exactitud conveniente para su utilización.

## Slide 10: 6. Rango
Limites entre los cuales puede realizarse la lectura de la variables de interés

## Slide 11: 7. Alcance
Diferencia algebraico entre el limite superior e inferior del rango

## Slide 12: 8. Error
Desviación que presentan las medidas prácticas de una variable del proceso con relación a las medidas teóricas o ideales

## Slide 13: 9. Incertidumbre de medición
Intervalo más pequeño en el que se tiene certeza que se encuentra el valor real de la variable

## Slide 14: 9. Incertidumbre de medición
Intervalo más pequeño en el que se tiene certeza que se encuentra el valor real de la variable
Donde será el valor central y ∆X la incertidumbre en la medición

## Slide 15: 9. Incertidumbre de medición
Intervalo más pequeño en el que se tiene certeza que se encuentra el valor real de la variable

## Slide 16: 9. Incertidumbre de medición
Intervalo más pequeño en el que se tiene certeza que se encuentra el valor real de la variable
¿Propagación de la incertidumbre?

## Slide 17: 10. Zona muerta
Campo de valores que no genera respuesta por parte de los instrumentos

## Slide 18: 11. Sensibilidad
Mínima variación en la magnitud medida que puede apreciar el instrumento de medición

## Slide 19: 12. Histéresis
Diferencia máxima entre las trayectorias de elevación y caída de la variable medida al realizar un incremento y decremento graduales de la variable

## Slide 20: 13. Resolución
Mínima diferencia que el instrumento puede distinguir

## Slide 21: 14. Tiempo de respuesta
Tiempo que tarda un instrumento en alcanzar un valor estable de medición ante cambios súbitos o instantáneos en la variable de entrada

## Slide 22: 15. Precisión
Capacidad de un instrumento de medida para entregar el mismo valor, al medir varias veces mientras la variable permanece constante.

## Slide 23: 16. Exactitud
Grado de concordancia entre el valor verdadero y el medido.

## Slide 25
No repetible, no exacto

## Slide 26
No repetible, no exacto

## Slide 27
No repetible, no exacto
Repetible, pero no exacto

## Slide 28
No repetible, no exacto
Repetible, pero no exacto

## Slide 29
No repetible, no exacto
Repetible, pero no exacto
Exacto, pero no repetible
Repetible y exacto

## Slide 30: Clases de instrumentos
Instrumentos ciego
Instrumentos indicadores
Instrumentos de registro

## Slide 31: 1. Instrumentos ciegos
No generan ningún tipo de indicación o visualización de la variable medida

## Slide 32: 1. Instrumentos ciegos
No generan ningún tipo de indicación o visualización de la variable medida
Termostatos

## Slide 33: 1. Instrumentos ciegos
No generan ningún tipo de indicación o visualización de la variable medida

## Slide 34: 2. Instrumentos indicadores
Disponen de un índice y una escala graduada donde se puede leer el valor de la variable medida

## Slide 35: 2. Instrumentos indicadores
Disponen de un índice y una escala graduada donde se puede leer el valor de la variable medida

## Slide 36: 3. Instrumentos de registro
Generan trazo continuo de la variable medida, o guarda un registro continuo de la variable en una memoria digital

## Slide 37: 3. Instrumentos de registro
Generan trazo continuo de la variable medida, o guarda un registro continuo de la variable en una memoria digital