## Slide 1
INSTRUMENTACIÓN

## Slide 2
INSTRUMENTACIÓN
TRANSDUCTOR TERMOELÉCTRICOS

## Slide 3: Características Transductor Termoeléctrico
Definición
Construcción – Principios físicos

## Slide 4
Basan su funcionamiento en la variación de la diferencia de potencia (mv) en función de un cambio te temperatura. Son utilizados para la medición de temperatura (altamente utilizados a nivel industria)
1. Definición

## Slide 5
Los termopares o también llamados termocuplas se construyen a partir de dos materiales distintos unidos en un extremo.
2.1 Construcción

## Slide 6
Los termopares basan su funcionamiento en tres efectos Peltier, Thomson y principalmente el efecto Seebeck.
2.2 Principio de operación
Efecto Seebeck.
Efecto Peltier.
Efecto Thomson.

## Slide 7
Al unir dos alambres de materiales diferentes, se genera una corriente eléctrica cuando las junturas se encuentran a diferente temperatura.
2.2.1 Efecto Seebeck (1821)
El efecto Seebeck es la conversión de temperatura directamente a electricidad.

## Slide 8
Liberación o absorción de calor en la unión de dos metales sobre los cuales se hace circular una corriente.
Realiza la acción inversa al efecto Seebeck (diferencia térmica a partir de una diferencia de potencial eléctrico)
2.2.1 Efecto Peltier (1834)

## Slide 9
Liberación o absorción de calor al circular una corriente a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperatura.
2.2.1 Efecto Thomson (1851)

## Slide 10
© ITES-Paraninfo
2.2 Principio de operación

## Slide 11: Tipos y aspecto físico de los termopares
Tipos de Termopares
Aspecto Físico

## Slide 12
1. Tipos de Termopares
Depende de los materiales y el rango de temperatura

## Slide 13
1. Tipos de Termopares
Tipo | Composición (terminal positivo - negativo) | Campo de medida (Zona Lineal) | Sensibilidad (a 25ºC)
J | Hierro – constantan | 0 a 760ºC | 51,5 V/ºC
K | Cromel – Alumel | -200 a 1250ºC | 40,5 V/ºC
N | Nicrosil – Nisil | 0 a 1260ºC | 26,5 V/ºC
T | Cobre – Constantan | -200 a 350ºC | 41,0 V/ºC
R | 13%Pt 87%Rh - Pt | 0 a 1450ºC | 6 V/ºC
S | 10%Pt 90%Rh - Pt | 0 a 1450ºC | 6 V/ºC
B | 30%Pt 70%Rh - 6%Pt 94%Rh | 800 a 1800ºC | 9 V/ºC (a 1000 ºC)

## Slide 14
Tipo | Aplicación
J | Apropiado para atmósferas inertes o reductoras. Las atmósferas oxidantes disminuyen la vida útil debido a la presencia de hierro en el termopar que, además, se oxida muy rápidamente por encima de 538ºC. No es adecuado para bajas temperaturas (por debajo de 0ºC).
K | Muy utilizado por encima de 538ºC debido a las limitaciones del termopar de tipo J. El cromo tiende a oxidarse ante la presencia de oxígeno lo que puede llevar a importantes derivas en el margen de 816 a 1038ºC.
N | Se utiliza en aplicaciones donde el termopar de tipo K tiene problemas de oxidación.
T | Adecuado para atmósferas oxidantes, inertes y reductoras.
R, S | Recomendados para altas temperaturas. El de tipo R se utiliza industrialmente mientras que el S en laboratorios. El uso continuado a altas temperaturas provoca el crecimiento del granulado y puede sufrir una ruptura mecánica. Deben protegerse con tubos no metálicos y aislantes cerámicos. Tienden a descalibrarse debido a la difusión del rodio a la rama de platino puro y a su volatilización.
B | Semejante a los tipos R y S aunque el límite de temperatura es mayor y es menos susceptible al crecimiento del granulado.

## Slide 15
1. Tipos de Termopares (rango lineal)

## Slide 16
Carcasa y conectores isotérmicos
© ITES-Paraninfo

## Slide 17
2. Aspecto Físico
Tipo J y K

## Slide 18
Tipo T
2. Aspecto Físico

## Slide 19
2. Aspecto Físico (Vaina Protectora)

## Slide 20
2. Aspecto Físico

## Slide 21
2. Aspecto Físico

## Slide 22
2. Aspecto Físico

## Slide 23: Leyes y uso de las tablas de termopares
Tablas de termopares (uso)
Leyes de los Termopares

## Slide 24
2. Tablas de termopares

## Slide 25: Ejemplo
Se cuenta con un termopar tipo J para la medición del proceso de pasteurización de una empresa láctea, el ingeniero encargado no cuenta con un equipo de acondicionamiento que le entregue la lectura de temperatura, por este motivo decide medir la tensión en los terminales del termopar, la tensión medida es de 10.84 [mV], si la temperatura fría o de referencia es de 0oC ¿cuál es la temperatura del proceso de pasteurización?

## Slide 29
Temperatura para V=10.84mV es aproximadamente de 201°C

## Slide 30
2. Leyes de los Termopares
Ley de los circuitos homogéneos
Ley de los metales intermedios
Ley de las temperaturas intermedias

## Slide 31
Ley de los circuitos homogéneos
© ITES-Paraninfo

## Slide 32
Ley de los metales intermedios
© ITES-Paraninfo

## Slide 33
Ley de las temperaturas intermedias
© ITES-Paraninfo

## Slide 34
Ley de las temperaturas intermedias
© ITES-Paraninfo

## Slide 35: Ejercicio
Si la temperatura ambiente es 20oC y la tensión de salida para la temperatura caliente es 2,635 [mV] ¿Cuál es la temperatura de la unión fría?

## Slide 36: Ejercicio
Si la temperatura ambiente es 20oC y la tensión de salida para la temperatura caliente es 2,635 [mV] ¿Cuál es la temperatura de la unión fría?

## Slide 37: Ejercicio
Si la temperatura ambiente es 20oC y la tensión de salida para la temperatura caliente es 2,635 [mV] ¿Cuál es la temperatura de la unión fría?
T.referencia
T.proceso

## Slide 38: Ejercicio
Si la temperatura ambiente es 20oC y la tensión de salida para la temperatura caliente es 2,635 [mV] ¿Cuál es la temperatura de la unión fría?
T.referencia
T.proceso

## Slide 39: Ejercicio
Si la temperatura ambiente es 20oC y la tensión de salida para la temperatura caliente es 2,635 [mV] ¿Cuál es la temperatura de la unión fría?
T.referencia
T.proceso
T. Unión fría

## Slide 40: Ejercicio
Si la temperatura ambiente es 20.1oC y la tensión de salida para la temperatura caliente es 2,635 [mV] ¿Cuál es la temperatura de la unión fría?

## Slide 41: Ejercicio
La temperatura de un proceso con temperatura ambiente de 25oC genera una tensión de 16 [mV] para un termopar tipo K, Determinar la temperatura del proceso con respecto a la referencia de 0oC y con respecto a la temperatura ambiente.